## Slide 1: Kinematics3
Youngjoon Han
young@ssu.ac.kr

## Slide 2: Contents
메니풀레이터 모델링
Open Manipulator 분석
Gazebo에서 Manipulator 분석

## Slide 3: 1. 매니풀레이터 모델링
URDF(Universal-Robotic-Description-Format)이란?
  xml형식으로 로봇의 상태를 기술하는 포맷
  sensor, link, transmission, joint, gazebo, model_state, model태그를 바탕으로 속성을 추가, 로봇의 부피나 외관, 물리적인 성질 등을 기술할 수 있다.
  http://wiki.ros.org/urdf/Examples

## Slide 4: 1. 매니풀레이터 모델링
<link> 태그 속성
  <link> : 링크의 시각화와 충돌, 관성 정보 설정
  <collision> : 링크 충돌 계산 정보 설정
  <visual> : 링크 시각화 정보 설정
  <inertial> : 링크 관성 정보 설정
  <origin> : 링크의 상대 좌표계를 기준으로 이동과 회전 설정
  <geometry> : 모델의 모양 입력. 기본 형태로 Box, cylinder, shpere가 있으며 .dae 확장자 포멧도 지원함
  <material> : 링크의 색상과 텍스처 설정

## Slide 5: 1. 매니풀레이터 모델링
<joint> 태그 속성
  <joint> : 링크와의 관계와 관절 형태 설정
  <parent> : 부모 링크 설정
  <child> : 자식 링크 설정
  <origin> : 부모 링크 좌표계를 자식 링크 좌표계로 변환
  <axis> : 회전 축 설정
  <limit> : 관절의 속도, 힘, 반경을 설정(관절이 revolute, prismatic 일때만)

## Slide 6: 1. 매니풀레이터 모델링
urdf 라이브러리 다운로드
urdf 패키지 생성
## cd ~/catkin_ws/src
## catkin_create_pkg testbot_description urdf
## cd testbot_description/
## mkdir urdf
## cd urdf/
## gedit testbot.urdf
## sudo apt-get install liburdfdom-tools

## Slide 7: 1. 매니풀레이터 모델링
색상 설정
기저 링크 & 조인트 설정

## Slide 8: 1. 매니풀레이터 모델링
링크1 충돌 부분 설정
링크1 시각화 부분 설정

## Slide 9: 1. 매니풀레이터 모델링
원점, 질량, 관성 설정
링크 설정

## Slide 10: 1. 매니풀레이터 모델링

## Slide 11: 1. 매니풀레이터 모델링

## Slide 12: 1. 매니풀레이터 모델링

## Slide 13: 1. 매니풀레이터 모델링
urdf syntax check
urdf 시각화 파일 생성
launch 파일 작성
## check_urdf testbot.urdf
## urdf_to_graphiz testbot.urdf

## Slide 14: 1. 매니풀레이터 모델링
런치파일 실행
rviz 실행->FixedFrame을 base로 설정
왼쪽 하단에서 Add를 눌러 RobotModel, tf추가
## roslaunch testbot_description testbot.launch

## Slide 15: 2. Open Manipulator 분석하기
Open Manipulator 소스 빌드
## cd ~/catkin_ws/src/
## git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations
## git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations
## cd ~/catkin_ws/ && catkin_make

## Slide 16: 2. Open Manipulator 분석하기
xacro란 ? xml macro의 줄임말로, xml에서 반복되는 코드를 불러올 수 있는 매크로 언어이다. urdf의 반복 피하기 위해 사용한다
openManipulator 색상 정보 xacro 확인
## cd ~/catkin_ws/src/open_manipulator/open_manipulator_description/urdf
## vim materials.xacro

## Slide 17: 2. Open Manipulator 분석하기
OpenManimpulator urdf 확인
OpenManipulator rviz로 확인
## vim open_manipulator.urdf.xacro
## roslaunch open_manipulator_description open_manipulator_rviz.launch

## Slide 18: 3. Gazebo에서 Open Manipulator 분석
gazebo를 활용한 시뮬레이션 사례 : https://www.youtube.com/watch?v=4he7mPV41Xc

## Slide 19: 3. Gazebo에서 Open Manipulator 분석
OpenManimpulator 가제보 파일 확인
## open_manipulator.gazebo.xacro
gazebo상에서 link 설정 ros와 통신하기 위한 플러그인 설정

## Slide 20: 3. Gazebo에서 Open Manipulator 분석
OpenManimpulator 가제보 실행패키지 생성
## cd ~/catkin_ws/src
## catkin_create_pkg open_manipulator_gazebo
## cd open_manipulator_gazebo
## mkdir launch
## cd launch
## gedit open_manipulator_gazebo.launch

## Slide 21: 3. Gazebo에서 Open Manipulator 분석

## Slide 22: 3. Gazebo에서 Open Manipulator 분석
OpenManipulator 가제보에서 실행
## roslaunch open_manipulator_gazebo open_manipulator_gazebo.launch --screen