## Slide 1: ROS Get Started Guide
Youngjoon Han
young@ssu.ac.kr

## Slide 2: Contents
터틀봇 환경세팅
ROS 명령어&도구 실습
  Navigating the ROS Filesystem
  Creating a ROS Package
  Building a ROS Package
  Understanding ROS Nodes
  Understanding ROS Topics
  Understanding ROS Services and Parameters
  Using rqt_console and roslaunch

## Slide 3: 터틀봇 환경세팅
개인 노트북 : Remote PC(master)

## Slide 4: 터틀봇 환경세팅(Remote PC)
## sudo apt-get update
## sudo apt-get upgrade
## cd $HOME
## wget https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/robotis_tools/master/install_ros_kinetic.sh && chmod 755 ./install_ros_kinetic.sh && bash ./install_ros_kinetic.sh
ROS 환경 세팅

## Slide 5: 터틀봇 환경세팅(Remote PC)
## $ sudo apt-get install ros-kinetic-joy ros-kinetic-teleop-twist-joy ros-kinetic-teleop-twist-keyboard ros-kinetic-laser-proc ros-kinetic-rgbd-launch ros-kinetic-depthimage-to-laserscan ros-kinetic-rosserial-arduino ros-kinetic-rosserial-python ros-kinetic-rosserial-server ros-kinetic-rosserial-client ros-kinetic-rosserial-msgs ros-kinetic-amcl ros-kinetic-map-server ros-kinetic-move-base ros-kinetic-urdf ros-kinetic-xacro ros-kinetic-compressed-image-transport ros-kinetic-rqt-image-view ros-kinetic-gmapping ros-kinetic-navigation ros-kinetic-interactive-markers
Turtlebot 의존 패키지 설치

## Slide 6: 터틀봇 환경세팅(Remote PC)
## cd ~/catkin_ws/src/
## git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git
## git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
## cd ~/catkin_ws && catkin_make
Turtlebot 소스 다운로드 및 빌드

## Slide 7: 터틀봇 환경세팅(Turtlebot)
## sudo apt-get update
## sudo apt-get upgrade
## cd $HOME
## wget https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/robotis_tools/master/install_ros_kinetic.sh && chmod 755 ./install_ros_kinetic.sh && bash ./install_ros_kinetic.sh
ROS 환경 세팅

## Slide 8: 터틀봇 환경세팅(Turtlebot)
## cd ~/catkin_ws/src
## git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/hls_lfcd_lds_driver.git
## git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git
## git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
## sudo apt-get install ros-kinetic-rosserial-python ros-kinetic-tf
Turtlebot 의존성 패키지 다운로드

## Slide 9: 터틀봇 환경세팅(Turtlebot)
## cd ~/catkin_ws/src/turtlebot3
## sudo rm -r turtlebot3_description/ turtlebot3_teleop/ turtlebot3_navigation/ turtlebot3_slam/ turtlebot3_example/
필요 없는 패키지 삭제
빌드
USB 권한 설정
## cd ~/catkin_ws && catkin_make
## rosrun turtlebot3_bringup create_udev_rules

## Slide 10: 1. Navigating The ROS Filesystem
기본적인 ROS 파일시스템
  Packages: Packages are the software organization unit of ROS code. Each package can contain libraries, executables, scripts, or other artifacts.
  Manifests (package.xml): A manifest is a description of a package. It serves to define dependencies between packages and to capture meta information about the package like version, maintainer, license, etc...
파일 시스템 관련 ROS 명령어
  rospack : allows you to get information about packages.
  roscd : allows you to change directories using a package name, stack name, or special location.
  rosls : allows you to view the contents of a package, stack, or location.

## Slide 11: 1. Navigating The ROS Filesystem
## sudo apt-get install ros-kinetic-ros-tutorials
실습용 패키지 다운로드
패키지 경로탐색
Roscpp 패키지 경로탐색
## rospack find [package_name]
## rospack find roscpp

## Slide 12: 1. Navigating The ROS Filesystem
## roscd [locationname[/subdir]]
ROS 디렉토리로 변경
Roscpp 패키지 디렉토리로 변경
ROS 설치 경로 확인
## roscd roscpp
## echo $ROS_PACKAGE_PATH

## Slide 13: 1. Navigating The ROS Filesystem
## roscd roscpp/cmake
roscpp 서브디렉토리로 변경
log파일 확인
## roscd log

## Slide 14: 1. Navigating The ROS Filesystem
## rosls [locationname[/subdir]]
패키지 정보 확인
roscpp_tutorial 디렉토리 확인
## rosls roscpp_tutorials

## Slide 15: 2. Creating a ROS Package
What makes up a catkin Package?
  package.xml : That package.xml file provides meta information about the package.
  CMakeLists.txt : If it is a catkin metapackage it must have the relevant boilerplate CMakeLists.txt file.
  Each package must have its own folder :
    no nested packages
    no sharing same directory
Catkin_ws filesystem

## Slide 16: 2. Creating a ROS Package
## roscd beginner_tutorials
## cat package.xml
## cd ~/catkin_ws/src && catkin_create_pkg beginner_tutorials std_msgs rospy roscpp
beginner_tutorials 패키지 생성
First-Order dependency 확인
Package.xml에서 확인
## rospack depends1 beginner_tutorials

## Slide 17: 2. Creating a ROS Package
## rospack depends beginner_tutorials
모든 의존성 확인

## Slide 18: 2. Creating a ROS Package
Package.xml 수정하기

## Slide 19: 2. Creating a ROS Package
Package.xml 수정하기
  <name>
  <description>
  <maintainer>
  <license>
  dependency tag
    <buildtool_depend> : usually catkin(in the past, rosbuild)
    <build_depend> : dependency list used at build time
    <exec_depend> : dependency list used at runtime

## Slide 20: 3. Building Your Own Package
## cd ~/catkin_ws/
catkin_ws 디렉토리로 변경
빌드
## catkin_make
or
## catkin_make -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

## Slide 21: 4. Understanding ROS Nodes
Quick Overview of Graph Concepts
  Nodes : A node is an executable that uses ROS to communicate with other nodes.
  Messages : ROS data type used when subscribing or publishing to a topic.
  Topics : Nodes can publish messages to a topic as well as subscribe to a topic to receive messages.
  Master : Name service for ROS
  rosout : ROS equivalent of stdout/stderr
  roscore : Master + rosout + parameter server (parameter server will be introduced later)
ROS client libraries can be written:
  rospy = python client library
  roscpp = c++ client library

## Slide 22: 4. Understanding ROS Nodes
## roscore
roscore 실행

## Slide 23: 4. Understanding ROS Nodes
## rosnode list
실행중인 노드 목록 확인(새 터미널에서)
노드 정보 확인
새로운 노드 실행
## rosnode info /rosout
## rosrun [package_name] [node_name]

## Slide 24: 4. Understanding ROS Nodes
## rosrun turtlesim turtlesim_node
turtlesim패키지의 turtlesim_node 실행
실행중인 노드 목록 확인(새 터미널에서)
(turtlesim 노드 종료 후 같은터미널에서) 노드 이름을 변경면서 실행
## rosnode list
## rosrun turtlesim turtlesim_node __name:=my_turtle

## Slide 25: 4. Understanding ROS Nodes
실행중인 노드 목록 확인(새 터미널에서)
노드의 통신 속도 측정
## rosnode list
## rosnode ping my_turtle

## Slide 26: 5. Understanding ROS Topics
(모든 ros관련 프로세스 종료 후)roscore 실행
turtlesim 실행
turtlesim teleop key 노드 실행
## roscore
## rosrun turtlesim turtlesim_node
## rosrun turtlesim turtle_teleop_key

## Slide 27: 5. Understanding ROS Topics
현재 실행중인 노드 확인
ros 명령어 도움말 확인
rostopic 명령어의 sub-command 확인
## rosrun rqt_graph rqt_graph
## [ros명령어] -h
## rostopic -h

## Slide 28: 5. Understanding ROS Topics
토픽 메시지 확인
실행중인 노드 확인
토픽 메시지 목록 자세히 확인
## rostopic echo /turtle1/cmd_vel
## rqt_graph
## rostopic list -v

## Slide 29: 5. Understanding ROS Topics
토픽 메시지 타입(자료형) 확인
/turtle1/cmd_vel 타입 확인
geometry_msgs/Twist 메시지 확인
## rostopic type [topic]
## rostopic type /turtle1/cmd_vel
## rosmsg show geometry_msgs/Twist

## Slide 30: 5. Understanding ROS Topics
토픽 발행하기
turtle1/cmd_vel이름으로 geometry_msgs/Twist타입 토픽 발행하기
(새 터미널에서)turtle 위치 토픽 확인
## rostopic pub [topic] [msg_type] [args]
## rostopic pub -1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist -- '[2.0, 0.0, 0.0]' '[0.0, 0.0, 1.8]'
## rostopic echo /turtle1/pose

## Slide 31: 5. Understanding ROS Topics
토픽 발행 진동수(1/주기) 확인
turtle1/pose 토픽 hz 확인
turtle1/cmd_vel의 메시지타입 확인
## rostopic hz [topic]
## rostopic hz /turtle1/pose
## rostopic type /turtle1/cmd_vel | rosmsg show

## Slide 32: 5. Understanding ROS Topics
rqt_plot 실행
다음과 같이 rqt_plot에서 토픽 설정
## rosrun rqt_plot rqt_plot

## Slide 33: 6. Understanding ROS Services and Parameters
rosservice sub-command 확인
(turtlesim_node가 켜진 상태로) 서비스 목록 확인
service 호출 시 필요한 인자 확인
## rosservice -h
## rosservice list
## rosservice type [service]

## Slide 34: 6. Understanding ROS Services and Parameters
/clear 서비스 호출 시 필요한 인자 확인
서비스 호출
/clear 서비스 호출
## rosservice type /clear
## rosservice call [service] [args]
## rosservice call /clear

## Slide 35: 6. Understanding ROS Services and Parameters
/spawn 서비스 메시지 타입 확인
/spawn 서비스 호출
## rosservice type /spawn | rossrv show
## rosservice call /spawn 2 2 0.2 ""

## Slide 36: 6. Understanding ROS Services and Parameters
rosparam sub-command 확인
파라미터 리스트 확인
파라미터 셋/값 확인
## rosparam -h
## rosparam list
## rosparam set [param_name] [value]
## rosparam get [param_name]

## Slide 37: 6. Understanding ROS Services and Parameters
/background_r 값 셋
/clear 서비스 호출
/background_g 값 확인
## rosparam set /background_r 150
## rosservice call /clear
## rosparam get /background_g

## Slide 38: 6. Understanding ROS Services and Parameters
모든 파라미터 값 확인
파라미터 dump/load
파라미터 dump
## rosparam get /
## rosparam dump [file_name] [namespace]
## rosparam load [file_name] [namespace]
## rosparam dump params.yaml

## Slide 39: 6. Understanding ROS Services and Parameters
/copy네임스페이스에 파라미터 로드
/copy/background_g 값 확인
## rosparam load params.yaml copy
## rosparam get /copy/background_b

## Slide 40: 7. Using rqt_console and roslaunch
rqt_console 실행
(새 터미널에서)rqt_logger_level 실행
turtlesim 노드 실행
## rosrun rqt_console rqt_console
## rosrun rqt_logger_level rqt_logger_level
## rosrun turtlesim turtlesim_node

## Slide 41: 7. Using rqt_console and roslaunch
rqt_console에서 info 메시지 확인

## Slide 42: 7. Using rqt_console and roslaunch
ROS는 다음과 같이 5가지의 logging 레벨이 있다.
  Fatal
  Error
  Warn
  Info
  Debug

## Slide 43: 7. Using rqt_console and roslaunch
roslaunch는 여러 개의 노드를 한 번에 실행시키기 위해 사용한다.
beginner_tutorials 패키지로 디렉토리 변경
launch폴더 작성 및 디렉토리 변경
## roslaunch [package] [filename.launch]
## roscd beginner_tutorials
## mkdir launch
## cd launch

## Slide 44: 7. Using rqt_console and roslaunch
런치파일 작성
## vim turtlemimic.launch

## Slide 45: 7. Using rqt_console and roslaunch
런치파일 실행
/cmd_vel 발행
rqt_graph 확인
## roslaunch beginner_tutorials turtlemimic.launch
## rostopic pub /turtlesim1/turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist -r 1 -- '[2.0, 0.0, 0.0]' '[0.0, 0.0, -1.8]'
## rqt_graph